SPECYFIKACJA

WYCINARKA PLAZMOWA:

-   Wymiary stołu 2000mm x 40000mm

- Rodzaj palnika : gazowy, plazmowy

- Szerokość cięcia: min. 1500mm- 3000mm

- Grubość cięcia: (palnikiem tlenowym) min 100mm

- Długość cięcia: min. 2000mm

-    Maszyna wyposażona w stół sekcyjny odciągowy

-    Wyposażona w filtrowentylator

-    Automatyczna konsola gazowa

-   Suport palnika gazowego z pojemnościowym czujnikiem odległości i zapalarką

automatyczną

-   Suport palnika plazmowego z regulacja odległości przez pomiar natężenia łuku

plazmowego

ZAGINARKA DO METALU:

-    Maszyna sterowana CNC sterowanie w czterech osiach X, Y1.Y2, R

-   Siła gięcia 120 t

-    Długość gięcia – min. 3,0 m

-   Napędzana - hydraulicznie

-   Zderzak sterowany za pomocą serwomotorów X ,R

-    Możliwość zamocowania matryc dzielonych

-   Ręczna kompensacja strzałki ugięcia

-   Przenośny pedał nożny z włącznikiem awaryjnym

-   Zabezpieczenie świetlne z przodu i tyłu maszyny

-   Wybranie w kolumnach min 450mm

FREZARKA:

-    Przesuw stołu w trzech osich X, Y, Z

-   Obrót głowicy – 360 o

-   Zakres obrotów  wrzeciona  min 3500 obr/min

-   Pneumatyczne mocowało narzędzia

-   Przechył głowicy

-   Rozmiar stołu min 230x1250

-   Elektroniczny system odczytu osi X i Y

PILARKO – GRUBOŚCIÓWKA DO DREWNA

-   Szerokość strugania – min 300mm

-   Długość stołu min. 1400mm

-  Tarcza pilarki przechylna o kąt 45o

-  Opcjonalnie możliwość zamocowania wrzedziona frezarskiego

PODNOŚNIK

-  Wysokość kosza – 14 m\

-  Wysokość robocza – 16 m

-  Udźwig kosza – ok.200 kg

-  Zasilanie elektryczne 230 V lub akumulatorowe